## Slide 1: Lesson 7.7

## Slide 2: Lesson objectives:
Recognize the hazards associated with loading and unloading.
Apply securement standards.

## Slide 3: Most truck driver workplace accidents occur during the loading or unloading of their vehicle. Depending on the type of transport, the associated risks and dangers are ever-present.
Identify the dangers and risks associated with securing the cargo..
Inquire about where to position the truck for loading.
Inquire about the health and safety requirements of the locations.
Check the condition of the securing devices.
Ensure that the securing devices are adequate.
Ensure that you have the necessary personal protective equipment (PPE).
Stay vigilant about movements around us.
Risks and Dangers

## Slide 4
Find the mistake!
contact visuel
Notes: Cale d’anti-roulement manquant

## Slide 5
Wedges have been added for the cylindrical parts.
The tarps are no longer on the ground.
The straps are stored or out of the loading area.
Eye contact and facing the forklift operator.
Wearing Personal Protective Equipment (PPE)
Notes: Cale d’anti-roulement manquant

## Slide 6
Find the mistake!

## Slide 7
The driver has eye contact with the crane operator.
The driver is wearing his personal protective equipment (PPE).
The unnecessary wedges on the trailer have been removed.

## Slide 8
The translation of "Identifier les risques et dangers au chargement et déchargement de transport de type plateau (toiles).
Safety Instructions Overview
The Wind
The weight of certain tarps
The tarp is secured with rubber straps
Pay attention to the risks above the loading area
Personal Protective Equipment (PPE)
Notes: Lors du chargement et de l’amarrage, du désamarrage, et du déchargement, il faut faire attention à la proximité de ligne aérienne à haute tension.

## Slide 9: How to fold tarps
Notes: À cette première étape, la toile devrait être bien étendue par terre et on doit voir les oeillets pour élastiques.
Plier les rabats.
Plier chaques côtés vers le centre.
Plier en deux.
Rouler de l’extrémité opposé aux rabats vers les rabats.

## Slide 10: How to fold tarps
Fold the tarp

## Slide 11: How to Install Tarps
Notes: La toile arrière doit être installer en premier puisque ‘’l’overlap’’ de la première toile doit arriver par dessus la deuxième afin que l’eau puisse glisser vers l’arrière pendant le transport sans qu’elle ne puisse s’infiltrer vers la marchandise.
Aligner le joint de la bavette avec l’arrière du chargement et dérouler la toile vers l’avant.

## Slide 12: Comment installer des toiles
Notes: Mettre le rabat arrière avant ceux de côté pour assurer l'écoulement de l’eau sans qu’il n’y ait d’infiltration.

## Slide 13: How to Install Tarps
Notes: Terminer l’installation de la toile arrière en l’arrimant avec les élastiques.

## Slide 14: How to Install Tarps

## Slide 15: How to Install Tarps
Notes: Contrairement à la toile arrière, on plie les rabats de côté avant celui du centre, toujours pour la même raison.

## Slide 16: How to Install Tarps
Notes: Terminer l’installation

## Slide 17: How to Install Tarps
Installation de toiles

## Slide 18: Place the necessary securing devices.
Notes: Cliquer pour voir la réponse

## Slide 19: Place the necessary securing devices.

## Slide 20: Place the necessary securing devices.
4250 kg
4250 kg

## Slide 21: Place the necessary securing devices.
4250 kg
4250 kg
Notes: 20500 kg divisé par 2 (50%) = 10250 kg divisé par 2 450 kg = 5 appareils.

## Slide 22
If you had the choice of the following devices, which ones would you choose to secure the scenarios in the following slides?

## Slide 23
Notes: Identifier les dispositifs avec le groupe et donner des exemples d’utilisations.

## Slide 24: What devices would you choose to secure? this??

## Slide 26: What devices would you choose to secure this?

## Slide 27: What devices would you choose to secure? this?

## Slide 29: What devices would you choose to secure this?

## Slide 31
Notes: Cliquez pour voir la vidéo

## Slide 32: What devices would you choose to secure this?

## Slide 33: What devices would you choose to secure this?

## Slide 35: What devices would you choose to secure this?

## Slide 36: What devices would you choose to secure this?

## Slide 38: What devices would you choose to secure this?

## Slide 40: What devices would you choose to secure this?
Notes: Les tendeurs à ressort les maintiennent chaînes tendues dans des conditions de route cahoteuses lorsque les charges ont tendance à se déplacer. Le ressort agit comme un amortisseur en absorbant le jeu de la chaîne. Ce type de tendeur est utile pour le transport sur des routes cahoteuses et pour le transport de machines montées sur pneus.

## Slide 42: What devices would you choose to secure this?

## Slide 44: What devices would you choose to secure this?
Notes: Pour différentes raisons, il est parfois impossible de bloquer la cargaison à l’avant. Il est cependant possible de se faire un blocage à l’aide des appareils d’arrimage.

## Slide 46
Notes: Utiliser les points d’ancrages prévus par le fabricant à cette fin.

## Slide 47
Notes: Utilisez autant d’appareils qu’il faudra

## Slide 48: Inspection of Securing Devices
Overview of Straps
:
Notes: Des tests de vérification du point de rupture ont été effectués sur une sangle qui semblait ne montrer qu’une simple défectuosité d’effilochement. Une sangle comme on en retrouve souvent. Les test ont été effectués sur une machine spéciale dans les installations de B/A products co (https://baprod.com). Les résultats du test ont révélés que la sangle s’est brisée à environ la moitié de ce qui devrait être son point de rupture (56%). La rupture de la sangle s’est produite exactement au point où les fibres synthétiques avaient été abrasées et montraient des signes d'usures mineures.
NB Le point de rupture est normalement 3 fois plus élevé que le WLL.

## Slide 49: Inspection of Securing Devices
Overview of Straps
:

## Slide 50: Inspection of Securing Devices
Overview of Chains:
Notes: Recherchez les maillons étirés, entaillés, pliés ou usés, et les composantes (incluant les crochets) qui auraient la gorge ouverte, une fissure ou une déformation; si un élément est endommagé, mettez le dispositif hors service.

## Slide 51: Overview of Grade 70 Transport Chain
Notes: La chaîne de grade 70 est conçue pour travailler avec les dispositifs d’arrimage. Son rapport résistance/poids est plus grand qu’une chaîne ronde ordinaire. Elle répond aux normes du DOT (department of transportation). Elle est généralement de couleur dorée. Sa capacité est estampée de manière permanente à raison d’un maillon sur dix. On y retrouvera l’inscription de son ‘’wll’’ ou l’un des chiffres suivant 7, 70 ou 700
Cette chaîne n’est pas conçue pour le levage en hauteur.

## Slide 52: Inspection of Securing Devices
Overview of Tensioners:

## Slide 53: Inspection of Securing Devices
Overview of Steel Cables:

## Slide 54
The arrangement of cargo on a flatbed semi-trailer.
FIND THE ERROR!
Notes: Les sangles devraient être placées vis à vis des blocs de bois.
La marchandise ne devrait pas se retrouver directement sur le plancher ou sur un autre empilement.
retirer les sangles des rouleaux sans aucun dispositif pour les retenir.
Les rouleaux des sangles ne devraient pas être placés vis à vis des pneus.

## Slide 55
Notes: Lorsque possible, la marchandise devrait être bloquée pour empêcher le déplacement par l’avant.
Les blocs de bois (4X4) servent à déposer la marchandise dessus afin de faciliter le retrait des fourches du chariot élévateur. Mais aussi, à concentrer le poids de la marchandise sur un plus petit espace, ce qui augmente le coefficient de friction et rend ainsi plus difficile le déplacement de la marchandise.

## Slide 56
Notes: Points d’ancrages.
mauvais états des sangles.
cales de retenues

## Slide 57
Notes: Les rouleaux des sangles ne devraient pas être placés vis à vis des pneus.
Les blocs de bois devraient être alignés entre eux et avec les sangles.
cales de retenue

## Slide 58
Notes: Remarquez les coins de retenus sur les blocs.

## Slide 59: Pro Tips
Cylindrical Parts
Notes: Il n’est pas simple d’arrimer ce type de marchandise puisqu’il est difficile d’atteindre la valeur optimale de la force de pression exercée sur elle. Un petit truc pour augmenter la friction sur l’objet est de faire une loupe avec les sangles autour. Cette loupe agit comme un goulot d’étranglement s’il y a déplacement vers l’avant.

## Slide 60: Pro Tips
Cut the floors
Notes: La réglementation exige que lorsque des paquets de bois sont transportés sur une semi-remorque plateau et qu’il y a plus de deux étages, que des appareils d’arrimage soit disposés par-dessus l’étage intermédiaire de paquets pour chaque empilement de paquets d’une hauteur de plus de 1,85 mètre

## Slide 61: Pro Tips
Cut the layers
Notes: Appliquer la même technique pour les autres types de cargaisons ne peut que renforcer la solidité de l’arrimage.
Notez le smoke tarp sur la première image

## Slide 62: Pro Tips
Forward Blocking by Securing
Notes: Notez l’apposition des sangles à l’arrière

## Slide 63: Lesson 7.7